Nom : Prénom : 1ère Spécialité 3	/17
Evaluation de février 2025 / 1) Le premier baromètre a été inventé par Daniel Bernouilli en 1644. Le principe est le suivant : / 1-a) Argumenter sur le fait que les pressions du mercure en B et en C sont les mêmes et qu’elles valent Patm. / 1-b) Calculer la différence de pression du mercure entre les position A et B : PB - PA. / 1-c) A l’aide de la loi fondamentale de la statique des fluides PB - PA = ρ x g x (ZA - ZB), calculer la différence de hauteur ZA - ZB entre les points A et B. / 1-d) En cas de baisse de la pression atmosphérique, comment évolue la hauteur de mercure dans le baromètre de Bernouilli ? / Données : ρHg = 1 x 104 kg.m-3 ; g = 10 N.kg-1 ; Patm = 1 x 105 Pa / 2) Un vélo à assistance électrique est composé d’une batterie Li-Ion qui alimente un moteur électrique. La notice fait apparaître les éléments suivants : / Moteur : 36 V – Puissance électrique : 500 W / Rendement : 78 % en fonctionnement optimal de l’assistance / Batterie : capacité : 10 A.h / 2-a) Quelle est l’intensité du courant électrique fourni par la batterie lorsque l’assistance électrique est en fonction ? / 2-b) Déterminer la puissance mécanique disponible à la sortie du moteur / 2-c) En déduire la puissance perdue du moteur / 2-d) Que signifie «capacité : 10 A.h » ? / 2-e) Quelle sera la durée d’utilisation de l’assistance électrique ? / 2-f) Bonus : réaliser le schéma de la chaîne de puissance du moteur	/2 / /5 / /8 / /2