Nom : Prénom : Groupe : 1ère Spé
12 – Caractéristique d’une source de tension / Capacité : Déterminer la caractéristique d’une source réelle de tension (variation de la tension aux bornes d’un générateur en fonction de l’intensité du courant électrique) et la comparer à la caractéristique d’une source idéale de tension. / 1) Protocole expérimental / 1-a) Dispositif / Le circuit est composé du générateur étudié (pile) placé en série avec un rhéostat permettant d’ajuster les valeurs de l’intensité du courant, d’un interrupteur, d’un ampèremètre et d’un conducteur ohmique. / Un voltmètre permet de mesurer la tension UPN aux bornes de la pile. / 1-b) Réaliser le schéma normalisé du montage. / 1-c) Préciser le sens du courant et la place des bornes A, V et COM des appareils de mesure pour afficher des valeurs positives. / 1-d) Réaliser le montage. / 1-e) Avant de fermer l’interrupteur, faire valider par le professeur. APPEL N°1 / 2) Mesures / Mesurer les intensités minimale Imin et maximale Imax du courant qui circule et les tensions correspondantes en plaçant le curseur du rhéostat à une extrémité puis l’autre. / Effectuer d’autres mesures intermédiaires pour compléter le tableau. / I (A) 0 Imin = Imax = / UPN (V) / 3) Exploitation des résultats / 3-a) Tracé de la caractéristique / Ouvrir le logiciel LatisPro. / Entrer les valeurs du tableau, puis faire tracer la courbe U = f(I). / APPEL N°2 / 3-b) Exploitation / 3-b-1) La pile mise à disposition est-elle une source idéale de tension ? Argumenter. / 3-b-2) Parmi les fonctions proposées, laquelle correspond à la droite tracée ? / Avec E : force électromotrice (f.e.m.) de la pile / r : résistance interne de la pile / 3-b-3) Déterminer les valeurs expérimentales de E et r pour l’étude et les comparer aux valeurs théoriques. / Valeurs théoriques : E = 4,5 V et r = 1 Ω / Document : La source idéale de tension continue / U = r . I / U = - r . I / U = E + r . I / U = E – r . I

Matériel :

Élèves	Prof
1 pile 4,5 V / 1 rhéostat 10 ohms / 1 conducteur ohmique de 20  / 1 interrupteur / 1 multimètre 37XR A / 1multimètre AM 510 EUR / Des fils / 1 ordinateur avec Latis Pro