Nom : Prénom : 2nd
01 - Lois de Kirchhoff / 1) Loi d’additivité des tensions (circuit série) / 1-a) Réaliser le montage suivant et relever les mesures U ; U1 ; U2 indiquées par V ; V1 ; V2 que l’on portera dans le tableau ci-dessous. / Voltmètre V V1 V2 / Tension U = U1 = U2 = / Incertitude / 1-b) Donner un encadrement de la tension aux bornes du générateur : / 1-c) Donner un encadrement de la somme des tension U1 et U2 : / 1-d) Conclusion : / 2) Loi d’unicité des tensions (circuit dérivation) / 2-a) Réaliser le montage suivant et relever les mesures U ; U1 ; U2 indiquées par V ; V1 ; V2 que l’on portera dans le tableau ci-dessous. / Voltmètre V V1 V2 / Tension U = U1 = U2 = / Incertitude / 2-b) Comparer U , U1 et U2 : / 2-c) Conclusion : / 3) Loi d’unicité des intensités (circuit série) / 3-a) Réaliser le montage suivant et relever les mesures I1 et I2 indiquées par A1 et A2 que l’on portera dans le tableau ci-dessous. / Ampèremètre A1 A2 / Intensité I1 = I2 = / Incertitude / 3-b) Comparer I1 et I2 : / 3-c) Conclusion : / 4) Loi d’additivité des intensités (circuit dérivation) / 4-a) Réaliser le montage suivant et relever les mesures I1 et I2 indiquées par A1 et A2 que l’on portera dans le tableau ci-dessous. / Ampèremètre A A1 A2 / Intensité I = I1 = I2 = / Incertitude / 4-b) Donner un encadrement de l’intensité du courant dans la branche principale I : / 4-c) Donner un encadrement de la somme des intensités du courant dans le branche dérivées I1+I2 / 4-d) Conclusion :	DS15 / DS21 / DS12 / DS16 / P77 / MI10 / DS17 / DS17 / DS11 / DS12 / DS16 / P77 / MI10 / DS11 / DS12 / DS16 / P78 / MI10 / DS11 / DS12 / DS16 / P78 / MI10 / DS17 / DS17 / DS11
	/26

Matériels

- Coffret région électricité
- Fils électrique
- Générateur variable ELC AL 991s (0 ;+15V)
- 2 * Multimètre Amprobe 37XR-A
- Documentation technique des appareils de mesure
- resistances, plaquette

Ligne sèche ?