Nom : Prénom : Groupe : 2nd	/11
TP Mesurer la vitesse du son avec un smartphone / A l’aide de l’application Fizziq, mesurer la vitesse du son dans un tube à longueur variable. / Pour obtenir un tube à longueur variable, nous allons utiliser un tube en PVC que nous allons plonger dans une éprouvette remplie d’eau : en plongeant le tube en PVC dans l’eau, la longueur de la colonne d’air à l’intérieur du tube en PVC sera plus ou moins grande. / 1) Dans l’application Fizziq, aller dans Mesures puis Microphone puis Amplitude. / Sans crier, émettre un son durant 5 secondes et observer ce qu’il se passe à l’écran. / Représenter la forme de la courbe en faisant le son « OU ». / 2) Dans l’application Fizziq, aller dans Outils puis Synthétiseur. / Régler la fréquence à 3 000 Hz / Régler le volume à 10 % / Appuyer sur le bouton lecture / Aller sur mesure / Représenter la forme de la courbe / 3) Remplir l’éprouvette d’eau jusqu’à 1L / Positionner le smartphone en haut du tube / Enfoncer doucement le tube dans l’éprouvette jusqu’au maximum / Observer la forme de la courbe tout au long du processus / Recommencer en notant à quelle longueur de tube correspond chaque pic de la courbe. / Pic 1 2 3 4 5 6 / Longueur / 4) Un phénomène de résonance à lieu dans le tube, ce qui explique que le son augmente puis diminue en intensité. / En utilisant la formule λ = cT, trouver la valeur de la célérité du son. / λ : longueur d’onde / c : célérité (vitesse) du son / T : période temporelle : T={ 1 over f } / f : fréquence / 5) La vitesse du son dans l’air, appelée célérité et notée c est égale à 346 m.s-1 à une température de 25°C. Comparer avec votre valeur et commenter. / 6) Dans un tableur, saisir toutes les valeurs obtenues et calculer la valeur moyenne de la vitesse du son	DS15 / DS21 / A1 / A2 / A3 / DS14 / DS14 / DS14 / DS14 / MI11 / MI2

Materiel :

Élèves	Prof
Eprouvette 1 L / Tube pvc (diamètre inférieur à l’éprouvette) gradué de la longueur de l’éprouvette (50 à 60 cm) / Accès robinet / Ordinateur avec tableur	Casque anti bruit ;-)